Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn”

w ramach projektu

„POLSKO – SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ”

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące robót w następującym zakresie:

- Przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego dla bydła na stajnie dla koni

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy istniejącego budynku inwentarskiego na stajnie dla koni. Projektowana przebudowa nie wpływa na formę obiektu. Powstaną pomieszczenia socjalno sanitarne, boksy dla koni, siodlarnia i inne pomieszczenia gspodarcze np. na mycie koni. Powierzchnia zabudowy wynosi 470,34m2, użytkowa 418,87m2, kubatura 1871,0m3, wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy 5,45m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty betonowe, mury ceglane, dach o konstrukcji drewnianej.

Zaadaptowany budynek pod potrzeby szkoleń i rajdów wykorzystywany do tej pory jako pomieszczenie dla bydła. Powstałby w ten sposób mały kompleks w skład którego wchodziłyby: stajnia dla koni hodowlanych (obecny budynek stajenny), stajnia dla koni używanych do rekreacji i turystyki oraz spełniająca rolę obiektu dydaktycznego i trzy wybiegi dla koni spełniające też funkcję otwartych ujeżdżalni.

Zakres robót obejmowałby:

·         Wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu.

·         Wymianę okien i drzwi.

·         Wymianę instalacji elektrycznej i wodnej.

·         Wykonanie nowej posadzki.

·         Wyburzenie wygrodzeń dla bydła.

·         Wykonanie 25 boksów dla koni.

·         Wydzielenie i urządzenie pomieszczenia siodlarni.

·         Urządzenie sanitariatów dla obsługi oraz klientów.

·         Wygrodzenie trzech wybiegów dla koni, spełniających również rolę placu maneżowego (placu ćwiczeń).

·         Wydzielenie i urządzenie pomieszczenia na paszę.

W tym podstawowe elementy robót:

- Dach

- Roboty murowe

- Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki

- Tynki wewnętrzne

- Remont posadzki

- Boksy

- Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia

- Remont budynku mieszkalnego na potrzeby bazy noclegowej

Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Prosta bryła obiektu oparta na prostopadłościanie zwieńczona dachem dwuspadowym. Projektuje się remont budynku polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza, wymianę tynków posadzek na poddaszu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.  Powierzchnia zabudowy 126,14m2, użytkowa 182,89m2, kubatura 771,0m3. Po realizacji remontu powstanie w dwóch budynkach 9 pokoi dwuosobowych z zapleczem kuchennym oraz 5 łazienkami. Ta ilość miejsc pozwoli na zakwaterowanie całych grup szkoleniowych bądź też grup rajdowych. Dodatkowe miejsca noclegowe powstaną przede wszystkim poprzez adaptację poddasza.

W tym podstawowe elementy robót:

- Remont pomieszczeń bazy noclegowej

- Budowa krytej ujeżdżalni dla koni

Projektowany budynek ujeżdżalni jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym. Na kondygnacji przyziemia znajdują się pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i ujeżdżalnia. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja stalowa ocynkowana, dach na konstrukcji stalowej dwuspadowy kryty płytami cementowymi  typu EUROFALA, obudowa ścian blacha trapezowa ocynkowana i malowana, posadzka z ubitego piasku. Powierzchnia zabudowy 1097,0m2, użytkowa 1051,88, kubatura 7391,0m2, wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy 8,76m.

W tym podstawowe elementy robót:

--Roboty ziemne

- Fundamenty i ściany fundamentowe

- Posadzka

- Konstrukcja stalowa ocynkowana

- Pokrycie dachu i obudowa ścian

- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Prace towarzyszące:	- obsługa geodezyjna,

Roboty tymczasowe:	- deskowania i rusztowania,

- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy.

d. Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

d1. projekt technologii i organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt technologii i organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiającego oraz harmonogramem robót.

d2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

d3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

d4. program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zamawiającego.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na projekcie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy.

Z uwagi na bliskość obiektów mieszkalnych, w których w trakcie robót będą przebywali ludzie, wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla w/w obiektów i ich użytkowników.

- ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się zastosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia.

- warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni:

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki itp., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.

- ogrodzenia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymywać tymczasowe ogrodzenie placu budowy spełniające wymagania przepisów szczegółowych.

e. Nazwy i kody:

grupa robót 		         45000000-7 	Roboty budowlane

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45453300-7	Roboty remontowe i renowacyjne

f. Określenia podstawowe:

Określenia użyte w niniejszych specyfikacja technicznych są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto:

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

WTWO – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (ARKADY)

KOR – księga obmiaru robót

g. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego dla bydła na stajnie dla koni

- w tym:

- Dach

- Roboty murowe

- Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki

- Tynki wewnętrzne

- Remont posadzki

- Boksy

- Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia

SST1 Dach

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie przebudowy dachu wraz z robotami ciesielskimi i dekarskimi przy wymianie elementów konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące podstawowe materiały:

- drewno – C27 (jodła),

- łączniki – stal St3SX,

- impregnaty grzybobójczy Fobos i ognioochronny

- gwoździe, śruby

- kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

- folia paroprzepuszczalna dachowa,

- impregnaty grzybobójczy Fobos i ognioochronny

- gwoździe, śruby

- płyty pokrycia faliste w kolorze czerwonym EUROFALA

- blacha ocynk. powlekana w kolorze ceglastym

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST2 Roboty murowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót murowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące podstawowe materiały zgodnie z projektem przebudowy między innymi:

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-III, A-0

- pustak ceramiczny gr 18,8 P+W

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST3  Remont tynków zewnętrznych i wymiana stolarki

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wymiana tynków zewnętrznych wraz z wymianą okien i drzwi w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- piasek  do zapraw

- cement C-32,5 I

- zaprawa cementowa M12

- zaprawa cementowo-wapienna M2

- okna PCV kolor biały uchylno rozwierne wsp. K- 1,0– zgodnie z przedmiarem i projektem,

- drzwi – drewniane stajenne pełne, płytowe, aluminiowe zgodnie z przedmiarem

- materiały pomocnicze (np. drewno na deskowania, stemplowania i rusztowania) – wg uznania wykonawcy, w zgodzie z przepisami szczegółowymi.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST4  Tynki wewnętrzne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wymiana tynków wewnętrznych wraz z licowaniem ścian płytkami ceramicznymi typu terrakota i glazurowanymi ściennymi w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- piasek  do zapraw

- cement C-32,5 I

- zaprawa cementowa M12

- zaprawa cementowo-wapienna M2

- płytki terrakota typu gress 30x30cm

- płytki fajansowe glazurowane o wym. 20x25cm

- materiały pomocnicze (np. drewno na deskowania, stemplowania i rusztowania) – wg uznania wykonawcy, w zgodzie z przepisami szczegółowymi.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST5 Remont  posadzki

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z izolacją przeciwilgociową i równaniem podłoża zaprawą cementową w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- beton B20,

- zaprawa cementowa M12,

- papa izolacyjna, folia 0,2mm

- lepik asfaltowy

- siatka zbrojeniowa fi 4,5mm o oczkach 10x10cm zgrzewana

- płytki terrakota typu gress 30x30cm

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST6 Boksy dla koni

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie przebudowy ścianek boksów dla koni i przegród działowych wraz z wyposażeniem w korytka i paśniki na pasze

w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- fasada z drzwiami rozsuwanymi wys 220cm z profili kwadratowych 50x50mm, ceowniki 50x30x3mm, rurki o średnicy 20mm elementy stalowe cynkowane ogniowo do wys 140cm pełne wypełnienie deski sosnowe impregnowane i strugane czterostronnie gr 42mm firmy Hesz  lub innej prefabrykowane

- korytka obrotowe metalowe o poj. 30 litrów z korkiem spustowym stal nierdzewna z ramką  obrotowa mocowaną w fasadach, paśnik stalowy podwieszany z stali ocynkowanj

- przegrody dla koni wys 220cm z profili kwadratowych 50x50mm, ceowniki 50x30x3mm, rurki o średnicy 20mm elementy stalowe cynkowane ogniowo do wys 140cm pełne wypełnienie deski sosnowe impregnowane i strugane czterostronnie gr 42mm lub PCV firmy Hesz  lub innej prefabrykowane

- łączni metalowe

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST7 - Remont instalacji wod-kan i elek. i wygrodzenia

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie wymiany instalacji elektrycznej,  wod-kan i c.o. w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować materiały zgodnie z przedmiarem robót.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO p.26.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO p.26.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO p.26.

9. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót,

- WTWO,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# Remont budynku mieszkalnego na potrzeby bazy noclegowej

Remont pomieszczeń bazy noclegowej

- w tym:

- wymiana posadzek i podłóg

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- malowanie

- remont sanitariatów

- wymiana tynków wew. i zew. flizów na ścianach i posadzce

- wymiana instalacji wod-kan

- wymiana urządzeń sanitarnych

- wymiana instalacji elektroenergetycznej

SST1 Wymiana posadzek i podłóg

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nowych posadzek i podłóg wraz z izolacją przeciwilgociową i termiczną w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- beton B20,

- zaprawa cementowa M12,

- papa termozgrzewalna izolacyjna

- lepik asfaltowy

- siatka zbrojeniowa fi 4,5mm o oczkach 10x10cm zgrzewalną

- płytki terrakota

- panele drewniane deska barlinecka kolor dąb

- płyty terrakota 40x60cm gr 1cm

- styropian EPS 100\38 posadzkowy

- folia bud.

- pozostałe materiały zawarte w przedmiarze robót

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

SST2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz  wymiana podsufitki drewnianej w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- okna PCV kolor biały uchylno rozwierne wsp. K- 1,0– zgodnie z przedmiarem,

- drzwi –  pełne, płytowe, aluminiowe zgodnie z przedmiarem

-  pozostałe materiały zawarte w przedmiarze robót

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST. 3 Malowanie, remont sanitariatów wymiana tynków wew. i zew. flizów na ścianach i posadzce

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie powłok malarskich i licowania ścian w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- farba emulsyjna,

- farba olejna,

- farba templowa strukturalna

- lakiery - zgodnie z przedmiarem

- płytki glazurowane 25x30, 30x45cm

- zaprawa do płytek klejowa

- piasek  do zapraw

- cement C-32,5 I

- zaprawa cementowa M12

- zaprawa cementowo-wapienna M2

- farba emulsyjna i silikonowa

- preparaty gruntujące

- materiały pomocnicze (np. drewno i stal na deskowania, stemplowania i rusztowania) – wg uznania wykonawcy, w zgodzie z przepisami szczegółowymi.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST4 - Wymiana instalacji wod-kan i wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie wymiany instalacji elektrycznej,  wod-kan i c.o. w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować materiały zgodnie z przedmiarem robót.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO p.26.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO p.26.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO p.26.

9. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót,

- WTWO,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# Budowa krytej ujeżdżalni dla koni

W tym podstawowe elementy robót:

--Roboty ziemne

- Fundamenty i ściany fundamentowe

- Posadzka

- Konstrukcja stalowa ocynkowana

- Pokrycie dachu i obudowa ścian

- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt

SST1Roboty ziemne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót ziemnych przy fundamentowaniu obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

Pomocnicze według uznania wykonawcy

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt wykonawczy,  przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST2 Fundamenty i ściany fundamentowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót betonowych, żelbetowych, izolacji  w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące podstawowe materiały:

- beton C16/20,

- stal zbrojeniowa A-III, A-0,

- tarcica

- gwoździe, śruby

- lepik asfaltowy na zimno

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST3 Posadzka

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie posadzek z piasku w pomieszczeniu ujeżdżalni i płytek terrakota w pom. WC w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować następujące materiały:

- beton B10,

- zaprawa cementowa M12,

- papa termozgrzewalna izolacyjna

- lepik asfaltowy

- piasek gruboziarnisty

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany, przedmiar robót

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST4 – Konstrukcja stalowa ocynkowana

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie konstrukcji stalowej z kształtowników ocynkowanych ogniowo w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały

W trakcie realizacji robót należy stosować materiały zgodnie z projektem konstrukcyjnym szkieletu stalowej krytej ujeżdżalni koni L=22,0m.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO p.26.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO p.26.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO p.26.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany,

- WTWO,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST5 Pokrycia dachowe i obudowa ścian

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót dekarskich przy pokryciu dachu i obudowie ścian w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały zgodnie z projektem budowlanym ujeżdżalni koni

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO; pokrycie zgodnie z instrukcją producenta płyt.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.

SST6  WC dla niepełnosprawnych i inst elekt

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST jest wymiana tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z malowaniem w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

2. Materiały zgodnie z projektem budowlanym ujeżdżalni koni

- materiały pomocnicze – wg uznania wykonawcy, w zgodzie z przepisami szczegółowymi.

Jedynym wymaganiem jakie stawia się co do przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontrolą jakości, jest, aby w chwili odbioru końcowego zadania materiał wbudowany spełniał założenia projektowe.

3. Sprzęt

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

4. Transport

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ.

5. Wykonanie robót

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO.

6. Kontrola jakości

Warunki kontroli jakości zgodne z WTWO.

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR i potwierdzone przez zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Obmiary należy wykonywać w jednostkach zgodnych z odpowiednimi pozycjami przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy,

- Inne przepisy szczegółowe.